## Slide 1
认真预习，写出预习报告，并自带计算工具。未预习者不得参加实验。
迟到超过五分钟或实验未完成早退者均按旷课论处。
进入实验室，请换自带的鞋套。
服从教师的指导，不得抄袭他人结果或代做实验。
注意人身安全。
爱护实验设备。
每组在实验前写一份预习报告。
做完实验将数据填入预习报告，经教师审阅并盖章后方可离开。
缺实验者，取消考试资格。
电路实验的要求

## Slide 2
实验内容：（＊为基础实验）
＊实验1 直流电路电流、电压和电位的实验研究 实验2 直流叠加定理 ＊实验3 戴维南及诺顿定理 ＊实验5 一阶电路的暂态响应
实验7 交流阻抗测量 实验9 RL、RC的相量轨迹和功率因数的提高 实验10 正弦稳态谐振电路的研究 ＊实验12 三相交流电路的研究

## Slide 3
预习报告要求
两位同学的姓名、学号和组号
实验名称、实验内容
实验方法和线路（包括元件及电源参数）
数据表格

## Slide 4
一、基础实验：提交实验报告
实验报告的要求：
两位同学的姓名、学号和组号
请按规定格式书写。（见教材7.4节）
1.实验目的
2.原理及方法
3.实验线路和元件参数
4.使用设备及编号（名称、型号、仪表准确度等）
5.数据、表格、曲线、计算等
6.数据误差处理
7.讨论、结论和体会
四次实验做完后，每组将四份报告订好交！

## Slide 5
二、实验考试
考试内容 实验二：直流叠加定律 实验三：戴维南、诺顿定律 实验七：交流阻抗测量 实验九：日光灯功率因数的提高 实验十：串、并联谐振 实验十二：三相Y、Δ连接

## Slide 6
考试1人1组
考试时间：1.5小时
考试内容：以上题目中任抽取一题。闭卷考试，当场交卷！
（只许带文具与计算器，手机关机放书包内）
作弊及走后发现仪器（保险丝）损坏者按不及格处！

## Slide 7: 三、仿真 要求： 1.熟悉multisim仿真软件 2.仿真内容 第八章中 实验七：交流阻抗测量 实验八：日光灯功率因数的提高 实验九：串、并联谐振 实验十一：三相相序判断，Y、Δ连接 第九章中 课题1中专题2, 课题2中专题2和专题3, 课题3中专题2 每人从上面选择一个题目（仅限交流）进行仿真 3.根据实验任务自拟线路、参数、表格，记录数据、仿真曲线等 4.完成仿真报告，报告格式参照实验指导书P123§7.4.1 5.提交仿真文件、仿真报告（电子稿及打印稿） 不得抄袭！凡内容雷同者均按不及格论处！

## Slide 8
实验目录
实验一 直流电路的电压、电流及电位的实验研究
实验二 直流叠加定律和戴维南定理研究
实验五 一阶电路的暂态过程
实验十一 三相交流电路的研究

## Slide 9
直流电路的电压、
电流及电位的实验研究
电路实验一

## Slide 10
实验目的
实验步骤
实验任务
注意事项
误差分析
参考线路
难点与重点

## Slide 11
一 实验目的:
加深对基尔霍夫电压、电流定律的理解。
掌握电流、电压参考方向的意义和电位参考点的概念。
熟悉直流电源和直流仪表的使用方法。
学习直接测量中仪表的误差分析方法。
返回

## Slide 12
二 实验任务:
任务1. KCL定律的研究.
任务2. KVL定律的验证.
任务3. 等电位与电位的测量.
返回

## Slide 13
自拟一个含有两个独立电源和两个网孔的电阻网络，选定两个节点，根据所设的参考方向，用直流电流表测量其相关电流，验证KCL定律的正确性。
将测量的指针表、数字表的电流值分别填入表格中，验证ΣI = 0否？并对其进行误差分析。
任务1. KCL定律的研究
R1 300Ω
R2 1K Ω
R3
R4 200Ω
R5 300 Ω
E1
E2
I1
I2
I3
I4
I5
+
+
-
-
a
b
c
d
e
f
100 Ω
10V
5V

## Slide 14
2.KVL定律的验证:
自拟一个含有两个独立电源和五个电阻（其中一个为电位器）串联的电阻网络， 根据所设的参考方向，用直流电压表测量选定回路的相关电压，验证如下情况的KVL定律的正确性。
1）验证整个闭合回路的KVL定律
2）验证假想回路的KVL定律
3）将测量的指针表、数字表的电压值分别填入表格中，验证ΣU = 0否？并对其进行误差分析。

## Slide 15
3.电位的测量
根据设计，选二点（a、g）为作为参考点，测量其它各点对参考点的电位（注意电位的极性）。
返回
参考点 | Фa | Фb | Ф c | Фd | Фe | Фf | Фg |  | Uab | Ubc | Ucd
a | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
g |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 

## Slide 16
四、参考电路（1）
R1 300Ω
R2 1K Ω
R3
R4 200Ω
R5 300 Ω
E1
E2
I1
I2
I3
I4
I5
+
+
-
-
a
b
c
d
e
f
100 Ω
10V
5V

## Slide 17
返回
15V
KVL定律的验证参考线路（2）
闭合回路：abcdefga
假想回路：cdefgc
R1
R2
R3
R4
R5
E2
E1
200Ω
300Ω
300Ω
560Ω
+
+
-
-
10V
mA
+
-
-
a
b
c
d
e
f
g
200Ω

## Slide 18
五、注意事项：
1.电压源不得短路。电压源的输出电压最好选择在10V以下，注意它的正、负极性不要接错。
2.直流电流表、电压表使用时，要注意其量程及极性。正确读取数字表与指针表的读数及极性，测量时，要注意实际方向与参考方向是否一致。
3.电源电压也必须用电压表测量。
4.每个支路的最大电流≤20mA。
返回

## Slide 19
六、误差分析
数字表的误差分析方法
1. 对某节点验证KCL定律
①先计算仪表的每次测量允许的最大误差ΔX1
ΔX1=±(a% ×测量值+b%×满偏值 )
式中：a%－数字表输入放大器误差、衰减器误差、刻度系数
误差、非线性误差带来的读数误差
b%－数字量化、零点漂移、噪声干扰等因素引起的误差
本实验台数字仪表a=0.3 ；b=0.2
②再求仪表的最大允许总误差ΔX
③若测量计算的ΣI<= 总误差ΔX，则验证
2. 对某回路验证KVL定律
同上。先计算仪表的每次测量允许的误差ΔX1，再求总误差ΔX，若ΣU <= ΔX，则实验正确。
返回

## Slide 21
直流电压源
直流电流源

## Slide 22
直流电压表
直流电流表

## Slide 23
这是2W
这是0.5W

## Slide 25: 七. 实验重点及难点： 1. 弄清电压、电流实际方向与参考方向的概念，正确确定 测量值的正、负。 2. KVL定律在任意回路中均成立。 3. 正确理解电压与电位的定义及关系。为什么电压具有的绝对性；电位具有的相对性？ 4. 如何理解等电位的概念。如果两点等电位，该两点间连导线和不连导线，是否对其相关电路造成影响？为什么？ 5. 测量值与测量仪表有没有关系？应该怎么去选择测量仪表？

## Slide 26
直流叠加定律和戴维南定理研究
电路实验二

## Slide 27
实验目的
实验步骤
实验任务
误差分析
参考表格
参考线路
重点和难点

## Slide 28
实验目的:
研究直流叠加定理和适用范围。
学会有源线性一端口网络的戴维南等效参数的
方法。
实验证明负载上获得最大功率的条件。
掌握间接测量的误差分析方法。
返回

## Slide 29
实验任务:
任务1. 叠加定理研究。
任务2. 用实验的方法测量有源线性一端口网
络的戴维南等效参数。
任务3. 根据实验数据说明获得负载上的最大
功率的条件。
任务4. 戴维南定理的验证。
返回

## Slide 30
实验步骤
1. 叠加定律的验证及适用性研究
1）自行设计一个含有两个电压源、一个电流源的线性两网孔网络，分别测量在电压源US1、US2和电流源IS 单独作用下各元件上的电压和电流，以及在US1,US2,IS共同作用下各元件上的电压，将实验数据填入自拟表格，验证叠加定律的正确性，并进行误差分析。

## Slide 31
2. 用实验的方法测量有源线性一端口网络的戴维南等效参数
自行设计一个至少含有两个独立电源、二个网孔的有源线性一端口网络，列出相应的表格。在其端口至少用二种不同的方法测量、计算戴维南等效参数，画出外特性曲线。
3. 负载上最大功率的获得
仍用原网络，改变端口负载电阻的值，测量记录对应的I、U值，找出负载上获得最大功率时的电阻值，与理论值进行比较。
4. 戴维南定律的研究
用测量的戴维南等效参数组成串联等效电路，测量其端口参数是否落在其外特性曲线上。
5. 诺顿定律的研究
用测量的戴维南等效参数组成并联等效电路，测量其端口参数是否落在其外特性曲线上。
返回

## Slide 32: 参考线路： 叠加定律：
三电源共同作用电路
3KΩ
1KΩ
1KΩ
3KΩ
2KΩ
3mA

## Slide 33: 电源单独作用：
3KΩ
1KΩ
1KΩ
2KΩ
3KΩ
3mA

## Slide 34
3KΩ
3KΩ
2KΩ
1KΩ
1KΩ
3KΩ
3KΩ
2KΩ
1KΩ
1KΩ

## Slide 35: 参考表格：
电压 项目 | ＵＡＢ | ＵＢＣ | IＤＥ | IＥＦ
ＵＳ１单独作用 |  |  |  | 
ＵＳ２单独作用 |  |  |  | 
ＩＳ单独作用 |  |  |  | 
三电源共同作用 |  |  |  | 
单独作用之和 |  |  |  | 
误差 |  |  |  | 

## Slide 36
I
U
UOC
ISC
P1
P2
U1
U2
I1
I2
网络
N
A
B
RL
A
B
Req
Uoc
Isc
Geq
A
B
RL
RL

## Slide 37
提示:
根据公式
负载取值不同可以有以下几种方法：
1. 两点法：任取二负载（注意两负载值要相差远点）。
2. 开路、短路法：RL1=∞； RL2=0。
3. 半电压法：当UL=1/2UOC时， RL= Req。
4. 开路负载法： RL1=∞； RL2任取值。
返回

## Slide 38
误差分析：
间接测量的误差分析，一般采用对计算公式求偏导的方法进行分析。如：用开路、短路法求Req的计算公式为：
求偏导后得：
式中△Um 为电压表的最大允许测量误差。即:
△Um = ±( a% ×Uoc测量值 + b%×满偏值 )
△Im为电流表的最大允许测量误差。即:
△Im = ±( a% ×Isc测量值 + b%×满偏值 )
若测量的Req在Req的理论值的±△Req之间,则在误差范围之内.
返回

## Slide 39: 参考表格：
电压 项目 | ＵＡＢ | ＵＢＣ | ＵＤＥ | ＵＥＦ | ＵＢＥ
ＵＳ１单独作用 |  |  |  |  | 
ＵＳ２单独作用 |  |  |  |  | 
ＩＳ单独作用 |  |  |  |  | 
三电源共同作用 |  |  |  |  | 
单独作用之和 |  |  |  |  | 
误差 |  |  |  |  | 
返回

## Slide 40
参考表格：
数据 电阻Ω | 测量值 |  | 计算值 | 理论值
 | Uoc（V） | Isc（mA） | Req=Uoc / Isc | 
RL1=∞ |  |  |  | 
RL2=0 |  |  |  | 
数据 电阻Ω | 测量值 |  | 计算值 | 理论值
 | U（V） | I（mA） |  | 
RL1 |  |  |  | 
RL2 |  |  |  | 

## Slide 41
RL（Ω） |  | 0 |  |  |  |  | Req |  |  |  |  | ∞
测 量 值 | U（V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | I（mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P（W） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RL（Ω） 测量值 |  | 0 | RL1 | RL2 | ∞
诺 顿 等 效网 络 | U（V） |  |  |  | 
 | I（mA） |  |  |  | 
原网络 | U（V） |  |  |  | 
 | I（mA） |  |  |  | 

## Slide 42
注意事项：
设计线路时，应该注意各元件、仪表的额定值，不得过载。叠加定律验证时,至少测量3个点;原网络二网孔指不包括RL时的网孔.
各支路电流不要超过20mA。
实际使用时，电压源不得短路，电流源不得开路。
各电源单独作用时，电压源应从电路中脱离开，用导线在电路中短路。电流源也应关闭并从电路中脱离开，电路中开路。
测量最大功率时用原网络。
注意等效电路的电源值和电阻值的选择。
用两种不同的方法计算等效电阻的值。
作原网络和等效网络的伏安特性曲线。说明其等效性。
作RL-P曲线时，在Req附近多做几点。

## Slide 43: 重点与难点： 1. 设计电路时不能有电源倒灌的现象发生，即电源只能 流出，不能流入。（在实验中，电源共同作用时， 要注意电源的指示值。） 2. 电源置零，理论上与实际中是有悖的。 理论：电压源短路； 实际：电压源不得短路； 理论：电流源短路； 实际：电流源不得短路； 3. 实际网络与等效网络是否相等？

## Slide 44
一阶电路的暂态过程
电路实验五

## Slide 45
实验目的
实验步骤
实验任务
参考表格
参考线路

## Slide 46
实验目的
学习用一般电工仪表测定单次激励过程中一阶
RC电路的零状态响应、零输入响应的方法。
2. 学会从响应曲线中求取时间常数τ。
用示波器观察一阶电路在周期方波作用下响应的
波形。
4. 掌握示波器的使用方法。
返回

## Slide 47
实验内容：
1. 测定RC一阶电路在单次过程中的零状态响应。
测定RC一阶电路在单次过程中的零输入响应。
观察RL一阶电路在周期方波作用下的响应。
返回

## Slide 48
时间常数 τ ≥ 30秒
1. R = 30 kΩ 2. R = 10 kΩ
C = 1000 μF C = 3300 μF

## Slide 49
实验步骤：
1. 测定RC一阶电路在单次过程中的零状态响应
零状态响应：是指动态元件的初始储能为零，仅由外施激励引起的响应。
设计一个RC一阶电路，测定它的零状态响应。用普通的电工仪表逐点
(时间)测量电路在换路后各时刻的电流、电压值。
条件：时间常数 τ ≥30秒
（1） R = 30 kΩ （2） R = 10 kΩ
C = 1000 μF C = 3300 μF

## Slide 50
1） 测定并描绘零状态响应的ic=f(t)曲线
在t=0换路时,用计时器开始计时,每隔一定的时间间隔(间隔时间自定),读记电流表的值,并根据时间t和电流I的值,逐点描绘出ic=f(t)曲线。
２) 测定并描绘零状态响应的Uc=f(t)曲线 在t=0换路时,用计时器开始计时,每隔一定的时间间隔(间隔时间自定),读记电压表的值,并根据时间t和电压U
的值,逐点描绘出Uc=f(t)曲线。
3）从零状态响应的ic=f(t)曲线中求时间常数τ 要求: 用二种以上的方法求时间常数τ

## Slide 51
t
0.368i0
0
i
i1
i2
t1
t2
τ
P(t1, i1)
Q(t2, i2)
D
E
F
α
方法1：P、Q二点均满足：
所以
方法2：
方法3：

## Slide 52
2. 测定RC一阶电路的零输入响应
零输入响应：指外施激励为零，仅由动态元件的初始储能引起的响应。
设计一个RC一阶电路，测定它的零输入响应。条件τ足够大（≥30秒）。用普通的电工仪表逐点(时间)测量电路在换路后各时刻的电流、电压值。
1)测定并描绘零输入响应的ic=f(t)曲线；
在t= 0换路时,用计时器开始计时,每隔一定的时间间隔(间隔时间自定),读记电流表的值,并根据时间t 和电流I 的值,逐点描绘出ic=f(t)曲线.
２) 测定并描绘零输入响应的Uc=f(t)曲线； 在t=0换路时,用计时器开始计时,每隔一定的时间间隔(间隔时间自定),读记电压表的值,并根据时间t 和电压U 的值,逐点描绘出Uc=f(t)曲线.

## Slide 53
3. 观察RL一阶电路在周期方波作用下的响应
1）自拟RL串联电路,要求：L=100mH,R在几百欧姆左右。
2）用示波器观察响应。
3）改变R或L参数后观察波形的变化,了解时间常数τ对
波形的影响。
4) 定性描绘出各响应的波形.
注意：电源用函数电源的周期方波，
方波输出：Up-p =4V左右，f=1000Hz左右。
返回

## Slide 54
mA
+
+
US
R
C
ic
k
+
US
C
ic
k
R
v
一阶电路零状态响应参考线路：
测量 ic=f(t)
测量 Uc=f(t)
注意： 电容C的极性不可接错！

## Slide 55
一阶电路零输入响应参考线路：
+
+
US
+
mA
V
R
C
K
ic
注意：换路时应将电路与电源断开.

## Slide 56
函数电源方波
Vpp=4v
f=1KHz
R
r
L
UR
ULr
用示波器测量时，请注意探头共地问题！
返回

## Slide 57
参考表格（τ=30S）
t（s） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120
Ic （mA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UC （V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
返回
注意记录0.368I0所对应的时间.

## Slide 58
开关按钮（在上方）
测量探头CH1
测量探头CH2
自动设置
多用途旋钮

## Slide 59
波形选择
频率调节
幅度调节
Vpp
功率输出
按钮按下
功率输出

## Slide 60
TDS1000B 数字存储示波器
开关按钮（在上方）
USB闪存驱动器接口
内部标准方波信号
测量探头CH1
测量探头CH2

## Slide 61
保存/调用
测量
采集
帮助
多用途旋钮
选项按钮
显示
默认设置
自动设置
自动量程

## Slide 62
注意事项:
注意电源的选择.函数电源使用功率输出的方波.
示波器测量方波时,必须空载.
示波器的黑色探头内部与地相连,测量时必须注意元件的位置.

## Slide 63
电路实验十一
三相交流电路的研究

## Slide 64
实验目的
实验线路
实验内容及步骤
注意事项
参考表格

## Slide 65
实验目的：
学习巩固三相交流电路方面的有关知识。
研究负载Y/Δ型联接时，相电压、线电压，相电流、线电流之间的关系。
了解Y型联接时，中线的作用。
返回

## Slide 66
实验内容及步骤:
1.负载的Y型连接:
1） 在负载对称情况下，分别测量有、无中线时的相、线电压和相、线电流。并分析它们之间的关系。
2）在负载三相均不对称情况下，分别测量有、无中线时的相、线电压和相、线电流，中线电压、电流。说明中线的作用。
2. 相序的判断：
设计一个用白炽灯与电容组成的相序判断电路，从各相的相电压或灯泡的明、暗判断出实验平台三相电源的正确相序。
3.负载的Δ型连接:
1） 在负载对称情况下，分别测量三相的相、线电压和相、线电流。并分析它们之间的关系。
2）在负载三相均不对称情况下，分别测量三相的的相、线电压和相、线电流。
返回

## Slide 67
二、实验线路：
负载情况：
Y型联接时： 对称：所有灯都亮。
不对称：A相：无灯亮
B相：二个灯亮
C相：四个灯亮
Δ型联接时：对称：所有灯都亮。
不对称：AB相：无灯亮
BC相：二个灯亮
CA相：四个灯亮

## Slide 68
U'A
U'B
U'C
UA
UB
UC
UNN’
中点位移相量图
N
N’

## Slide 69
三相交流电源
U
V
W
N
A
A
IA
IB
IC
A
Y型对称

## Slide 70
三相交流电源
U
V
W
N
A
A
IA
IB
IC
A
Y型不对称

## Slide 71
三相交流电源
U
V
W
N
2µF
相序判断线路：

## Slide 72
三相交流电源
U
V
W
A
A
A
A
A
A
IAB
IBC
ICA
Δ型对称
A
B
C
X
Y
Z

## Slide 73
三相交流电源
U
V
W
A
A
A
A
A
A
IAB
IBC
ICA
Δ型不对称

## Slide 74
表格：
Y形连接：
测量 中线 |  | 线电压（V） |  |  | 相电压（V） |  |  | 线/相电流（A） |  |  | 中线电压（V） | 中线电流（A）
 |  | UAB | UBC | UCA | UAN’ | UBN’ | UCN’ | IA | IB | IC |  | 
负 载 对 称 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
不 对 称 | 有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 75
测量 负载 | 线电流（A） |  |  | 相电流（A） |  |  | 线/相电压（V） |  | 
 | IA | IB | IC | IAX | IBY | ICZ | UAB | UBC | UCA
负载对称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
负载不对称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Δ形连接：
返回

## Slide 76
返回
注意事项：
注意安全，不得带电操作！
电源使用三相交流电源的电网电源。每相相电压220V，线电压380V。
电压及电流的测量都用功率表。电压线圈等同于电压表--并联测量、电流线圈等同于电流表--串联测量！
4. 连线全部用粗线。
5. 注意观察中线作用。
此实验电压较高，易出事故。请了解原理、看清线路、元件后再接线！不能带电操作！！

## Slide 77
三相电源

## Slide 78
功率表
并联
串联
电压线圈